Ćwiczenie nr 15 - Wyznaczanie współczynnika tarcia

kinetycznego za pomocą równi pochyłej.

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie współczynnika tarcia kinetycznego

Zagadnienia wstępne:

- Zjawisko tarcia.

- Tarcie statyczne.

- Tarcie dynamiczne.

- Przyczyny powstawania tarcia.

- Czynniki od których zależy tarcie.

- Współczynnik tarcia statycznego.

- Współczynnik tarcia kinetycznego.

- Opory ruchu.

- Siły występujące w zjawisku tarcia.

- Siła zsuwająca.

Przyrządy:

- Równia pochyła,

- Trzy jednakowe wagoniki na ciężarki,

- Siłomierz,

- Waga,

- Trzy różne podłoża,

- Zestaw ciężarków.

Przebieg ćwiczenia:

  - Ustawiamy równię pod niewielkim kątem.

  - Na równi umieszczamy wagonik z zadanym ciężarem.

  - Dobieramy kąt nachylenia równi tak, aby wagonik poruszał w przybliżeniu ruchem jednostajnym.

  - Mierzymy długość L i wysokość h równi.

h

L

  - Pomiary powtarzamy 5 razy.

  - Wyniki zapisujemy w tabelce pomiarowej.

  - Punkty od 1 do 6 wykonujemy dla wszystkich zadanych ciężarów po trzech powierzchniach.

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Korzystając ze wzoru fk = Tk / N = tgα = h/L  , gdzie N = m.*g*cosα , Tk = m.*g*sinα obliczyć współczynnik tarcia kinematycznego (w obliczeniach korzystać z wartości średnich).

- Obliczenia przeprowadzić dla wszystkich pomiarów i porównać.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Porównać wyniki obliczeń z wartościami tablicowymi dla tych samych powierzchni.

- Sporządzić tabelkę zbiorczą dla wszystkich pomiarów.

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem urządzenia)

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

# Tabelka pomiarowa (dla pojedynczego pomiaru)

| L.p | h [m] | L [m] | fk |
| --- | --- | --- | --- |
| średnia |  |  |  |